FORMADORA AUTOMÁTICA Y CONTÍNUA DE EMBALAJE TUBULARES PARA PRODUCTOS SÓLIDOS INDIVIDUALES O MÚLTIPLOS Modelo: FP 50 Marca:FEUL Pack

Trata-se de una máquina super competitiva sin embargo de construccion robusta, simples, poco mantenimiento, cambio rápido de formatos y mucha confiabilidad para embalajes reduzidas. Funcionamiento El producto es introducido manualmente o automaticamente en el canal de la cinta alimentadora ajustáble, donde es transportado por medio de carena con pinos distanciadores que llevan el producto para el formador de tubo, donde es envuelto y en seguida transportado por 3 pares de discos, siendo 1 par transportador y 1 par sellador longitudinal. Las mordazas rotativas efetuan el cerramiento y al mismo tiempo el corte transversal. La cinta transportadora de salída hace con que el producto sea conduzido para fuera a una determinada distância entre si. Material de Embalaje Celofan, laminado, kraft con resina, celo-poli-celo, polipropileno biorentado, alumínio, etc. y otros papeles termosoldables. Datos Técnicos

Produccion

- FP-50  hasta 80 paquetes p/ minuto

Dimenciones de los  Producto

- Largo.................................................................mínimo 35, máximo 170mm

- Ancho................................................................mínimo 10, máximo   95mm

- Altura.................................................................mínimo 01, máximo 45mm

- Largo máximo de enbalaje...................................225mm

Accionamiento

Motor elétrico, de corriente alternada de 0,55 Kw, con inversor eletrônico de velocidad. 

Selladores

Elétricos de 24v con regulaje automático de temperatura de sellaje por termômetro eletrônico.

Opcionales

- Cutilla serrillada

- célula fotoelétrica para centralizacion de la imprecion

- Fechador o código de produccion

- CLP

- 02 motores elétricos (ajuste automático del largo del paquete)

Consumo de Energia: 1Kw 

Peso: Aproximado 160Kg